Szczecin, dnia 13.09.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- Zamawiający:

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.o. zwany dalej Zamawiającym z siedzibą przy 
ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki serwera typu Rack spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z gwarancją na okres minimum 60 miesięcy.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31.09.2023 roku.

Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego

- Kryterium wyboru oferty:

- Najniższa cena - kryterium oceny ofert (waga 100%);

- Cena musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę, w związku  z realizacją przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia.

- W związku z realizacją niniejszego zaproszenia do składania ofert może zostać zawarta umowa – treść umowy zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;

- Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie podpisanym przez strony Umowy (lub zamówienia) Protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę VAT (do faktury VAT należało będzie dołączyć kopię Protokołu odbiorczego);

- Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od dnia upłynięcia terminu nadsyłania ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu nadsyłania ofert);

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Z tytułu odstąpienia lub ograniczenia zakresu oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani odszkodowanie, w szczególności z tytułu przygotowania oferty.

- Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy;

- Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana, po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji, przelewem w terminie do 21 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, poprzedzonej protokólarnym odbiorem zamówienia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich w ofertach złożonych przez Wykonawców;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania Oferty;

- Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych) - Oferty przekazane Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN (polskich złotych) nie będą rozpatrywane;

- Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie  Wykonawca w związku  z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert;

- Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ).

- Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan  Tomasz Matwiejczyk, telefon: 606 759 619, adres email: it@chlodniagryf.pl

- Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę w postaci wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

it@chlodniagryf.pl  w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 12:00.

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert – minimalne wymagania techniczne.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametr wymagany | Wpisać parametry oferowane (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie | Serwer główny, przeznaczony do pracy ciągłej | Tak, podać model serwera |  |
| 2 | Procesor | Zainstalowany jeden procesor minimum 8-rdzeniowy, min. 2.6GHz częstotliwości nominalnej, osiągający minimalne wyniki testów w konfiguracji jednoprocesorowej: SPECrate2017_int_base wynik min. 60pkt SPECrate2017_int_peak wynik min. 63pkt SPECrate2017_fp_base wynik min. 52pkt SPECrate2017_fp_peak wynik min. 56pkt Maksimum TDP dla procesora to 65W Wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org w dniu złożenia oferty. Należy załączyć do oferty wydruk ze strony www.spec.org potwierdzające powyższe wymagania. | Tak, podać model |  |
| 3 | Pamięć RAM | Minimum 128GB (w układzie 4x32GB) dedykowane do pracy serwerowej., | Tak, podać |  |
| 4 | Pamięć masowa | Zainstalowane minimum dwa dyski 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug DWPD>=1, zamontowane w kieszeniach SFF HotSwap i skonfigurowane fabrycznie w Raid1 | Tak, podać model obudowy i dysków |  |
| 5 | Kontroler | Sprzętowy kontroler wspierający minimum poziomy Raid 0,1,10 | Tak, podać podel |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem lub dodatkowa karta | Tak |  |
| 7 | Zasilanie | Min. 2 zasilacze redundantne o mocy min. 600W każdy | Tak, podać |  |
| 8 | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem |  |  |
| 9 | Porty i złącza | Minimum. 4 porty USB w tym 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, 1 port VGA na tylnym panelu, min. 1 port RS232 | Tak, podać |  |
| 10 | Porty LAN | Minimum 2-porty 1GB BaseT | Tak |  |
| 11 | Obudowa | RACK 1U z min. 8 kieszeniami HotSwap Panel umożliwiający zabezpieczenie dostępu do dysków za pomocą klucza. Komplet szyn montażowych umożliwiających obsadzenie serwera w szafie RACK. | Tak |  |
| 12 | Diagnostyka | Serwer wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. | Tak podać |  |
| 13 | Wentylatory | Minimum 4 wentylatory | Tak |  |
| 14 | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; • wsparcie dla IPv6; • integracja z Active Directory; • możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; • wsparcie dla dynamic DNS; | Tak, podać |  |
| 15 | Licencje systemowe | Zainstalowany fabrycznie Windows Serwer 2022 Standard wraz z 10licencjami dostępowymi USER CAL | Tak, podać typ licencji |  |
| 16 | Warunki gwarancji i rękojmi | • Gwarancji producenta: minimum 5 lat • Zamawiający wymaga że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego • Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. • Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. • Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. • Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy. • Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. • Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. • Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. • Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. • Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii. | Tak, podać typ gwarancji producenta |  |

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert – wzór formularza ofertowego.

WYKONAWCA: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz Zamawiającego na dostawę:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki serwera typu Rack wraz ze wsparciem technicznym na okres minimum 60 miesięcy.

oświadczam(y), że:

- akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia niniejszego zaproszenia do składania ofert, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zaproszenia do składania ofert,

- gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zaproszenia do składania ofert, wszelkich wyjaśnień oraz modyfikacji tego zaproszenia do składania ofert,

- cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto (wraz z podatkiem VAT): ........................................ PLN (polskich złotych) (słownie: .............................................................................................................................................................................../100 groszy),

- udzielimy …….… miesięczny okres gwarancji na oferowany serwer,

- zamówienie wykonam(my) w terminie określonym przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu do składania ofert,

- akceptuję(emy) termin związania ofertą wymagany w niniejszym zaproszeniu do składania ofert,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę o treści uzgodnionej z Zamawiającym zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y)

*Podpis(y) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy